## Slide 1
순차회로에서의 blocking
non blocking 차이점
June 24, 2025
by S.I.KWON

## Slide 2
always @(posedge clk) begin
q0 = d;
q1 = q0;
q2 = q1;
q3 = q2;
end
q0 = d; → 즉시 q0가 d 값으로 갱신됨.
q1 = q0; → 바로 위에서 갱신된 q0 값이 q1으로 전달됨.
q2 = q1; → 갱신된 q1 값이 q2로 복사됨.
q3 = q2; → 갱신된 q2 값이 q3으로 복사됨
하나의 클럭 주기 안에서 d → q0 → q1 → q2 → q3 순으로 새 값이 전파됨
블로킹 할당 순서 때문에, d가 즉시 q3까지 전파 → 시프트 레지스터 동작과 다름.
always @(posedge clk) begin
q3 = q2;
q2 = q1;
q1 = q0;
q0 = d;
end
q3 = q2; → q3에 현재 q2 값 저장 (아직 q2 갱신 안 됨).
q2 = q1; → q2에 현재 q1 값 저장 (아직 q1 갱신 안 됨).
q1 = q0; → q1에 현재 q0 값 저장 (아직 q0 갱신 안 됨).
q0 = d; → 마지막에 q0 값 갱신.
d → q0 → q1 → q2 → q3 가
한 단계씩 이동함 → 일반적인 시프트 레지스터 동작.

## Slide 3
always @(posedge clk) begin
q0 <= d;
q1 <= q0;
q2 <= q1;
q3 <= q2;
end
always @(posedge clk) begin
q3 <= q2;
q2 <= q1;
q1 <= q0;
q0 <= d;
end
논블로킹 할당(<=) 특성
논블로킹 할당은 다음과 같은 특징이 있다:
모든 오른쪽 값 평가는 클럭 에지 시점 현재 값 기준으로 즉시 평가된다.
왼쪽 값 갱신은 모든 문장이 끝난 뒤, 동시에 업데이트 된다
즉, q1 <= q0; 문장에서 q0 값은 항상 클럭 이전 상태 값을 사용하고,
할당 순서는 결과에 영향을 주지 않는다
.